## Slide 1
给小车增加大灯
Cute:Bit
Q比特

## Slide 2
课程
思路
“
”
01
情景描述
02
知识与概念
03
作品制作
04
拓展与思考
模块学习 指令学习 硬件连接
1.让小车亮起左转灯
2.让小车亮起刹车灯
3.让小车亮起双跳灯

## Slide 3
情景描述
行驶在路上的智能小车突遇故障，需开启双跳灯，警示其他车辆及行人切勿靠近，以免发生意外事故；小车在左转时需要打开左转灯，在右转时需要打开右转灯；小车在刹车的时候还会长亮红色的刹车灯提示后车。本节课就让我们学习使用RGB模块，一起给小车添加两个大灯，让小车根据情况亮灯。

## Slide 4
知识与概念
模块学习
RGB灯模块是由红绿蓝三种颜色的发光二极管组成的、可以发出彩色光线。RGB模块由4个RGB灯珠组成，每个灯珠边上都有编号，可以通过编程控制这些灯珠显示不同的颜色。
色光三原色（加法三原色）为：红、绿、蓝。光线会越加越亮，两两混合可以得到更亮的中间色：黄、紫、青。三种等量组合可以得到白色。红、绿、蓝三种色光无法被分解，故称“三原色光”。
RGB是一种颜色模式，通过设置不同的R（红）G（绿）B（蓝）颜色值，可以显示出人类视力所能感知的几乎所有颜色。

## Slide 5
知识与概念
“RGB初始化”指令：使用这个指令用于告诉好搭Bit连接的RGB模块有几个RGB灯，一般放在默认指令“当开机时”指令中。第1个参数默认是strip，是一个变量名称，会自动生成变量；第2个参数为连接端口，默认为P0，通过点击下拉列表，可以选择P8、P12、P16这3个数字端口和P1、P2、P3这3个模拟端口；第3个参数是灯数，默认为24，可以进行修改，RGB模块上有4颗灯，所以修改为4。
指令学习
“RGB显示颜色”指令：使用这个指令可以让RGB模块按照设定的颜色进行显示。第1个参数为变量名称，要与“RGB初始化”指令配合一致进行使用；第2个参数为颜色名称，通过下拉列表可以选择10种颜色。

## Slide 6
知识与概念
指令学习
“RGB参数值”指令：使用这个指令可以设置RGB灯发出光线的颜色。指令默认红色、绿色、蓝色值均为“255”，也就是最亮为白光的状态。“红”、“绿”、“蓝”这三个参数可以直接输入数值，输入值范围为0~255。为避免亮度过高，伤害视力，请在RGB LED模块未做任何遮挡时，输入值不要超过30。运行这条指令不能直接使用，需配合“RGB显示颜色”指令才行。

## Slide 7
知识与概念
硬件连接
将2个RGB模块分别连接在P0、P16两个端口

## Slide 8
1.让小车亮起左转灯
OUR
作品制作
首先在当开机时中放入“RGB初始化”指令，再使用“RGB显示颜色”指令让左灯显示红色。程序如下图所示：
试一试：让小车左转时亮灯，左转结束后灯灭，程序如何编写。

## Slide 9
2.让小车亮起刹车灯
WORKING
作品制作
刹车灯是让小车左右两个大灯都亮起来，共有2个RGB模块，所以需要对两个RGB模块都要初始化，然后配合使用，程序如下图所示：

## Slide 10
3.让小车亮起双跳灯
作品制作
双跳灯是黄色的，所以需要使用RGB参数值来配合使用，黄色的RGB值为R：255、G：158、B：0，再配合延时指令，让灯先亮再灭、重复执行，程序如下图所示：
试一试：下载程序，能否达到想要的效果呢？

## Slide 11
拓展与思考
编写程序，在上节课巡线的基础上给小车增加大灯，让小车在左转右转时亮起转弯的灯，让小车在T型路口亮起刹车灯，让小车在十字路口时等待选择，亮起双跳灯，程序如何编写完善呢？
试一试！

## Slide 12
THANKS
谢谢观看