## Slide 1
“
好搭BOX智能实验箱
好好搭搭在线

## Slide 2
好好搭搭
按钮的使用
——幸运轮盘灯

## Slide 3
01
情景描述
02
知识与概念
03
作品制作
目录
04
拓展与思考

## Slide 4
情景描述
02
1
很多游戏中都需要选定角色、排次序、分配任务等，大家往往采用抽签、比大小、石头剪刀布等方法来解决，今天好搭BOX给大家带来一个游戏辅助小帮手——幸运轮盘灯，你可以用它随机选人、排序、抽签……更多更多的功能等你去发现。

## Slide 5
知识与概念
02
2
幸运轮盘灯是通过按钮的不同控制方法，让很多灯能够进行随机的变换。
上次我们学习的彩色LED灯便可以作为轮盘灯，另外，好搭BOX还给大家带来了一个控制工具——按键，下面我们来一起认识一下。

## Slide 6
知识与概念
02
2
本模块中有“上”、“中”、“下”、“左”、“右”五个按键，可以作为开关使用。按键有“按下”和“弹起”两种状态。默认状态是“弹起”；当用手指按住按键帽往下按、并且保持不动的时候，就处于“按下”状态；松开手指，按键又会重回处于“弹起”状态。
按键模块

## Slide 7
知识与概念
02
2
该指令在输入类别指令中。
使用这个指令可以判断按键是否处于“按下”状态，中间的下拉菜单可以选择“上”、“下”、“左”、“右”、“中”五个按键。

## Slide 8
作品制作
02
3
第一步：搭建硬件，连接网络
将按钮模块和彩色LED模块，放置在主控板上的任意六边形位置，磁铁吸合；打开主控板电源开关，等待主控板连接网络成功。

## Slide 9
作品制作
02
3
打开浏览器，登录“好好搭搭”网站；单击网站上方的“创作”按钮，在“创作模板”网页中选择无线下载模式编程中的好搭BOX智能实验箱，点击进入编程界面。
第二步：进入网站编程界面

## Slide 10
作品制作
02
3
单按键控制灯亮灭

## Slide 11
作品制作
02
3
如果-执行-否则指令是如果执行指令变形而来的，变形操作如下：

## Slide 12
作品制作
3
单按键控制全部灯的亮灭：
例如按住“上”按键，全部灯点亮，松开“上”按键，全部灯熄灭。

## Slide 13
作品制作
02
3
双按键控制灯的亮灭：

## Slide 14
作品制作
02
3
设置变量来控制，按下“上”，灯光秀开始

## Slide 15
拓展与思考
4
按键模块中也有五个按键，那是否可以实现一个按键控制一种灯光效果的起停呢？即按下某一个按钮后松开，启动一种灯光效果，再按下该按钮后松开，关闭该种灯光效果。
假设“中”按键控制彩色LED灯的亮灭，按一下“中”按键后松开，彩色LED全部亮起，再按一下“中”按键松开，彩色LED灯全部熄灭,如此循环， 那么效果会怎么样呢？

## Slide 16
“
谢谢观看